“港政2号”执法船、执法五科浮趸维修保养工程项目单

| 序号 | 工 程 内 容 摘 要 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | “港政2号”执法船维修 |  |
| 一 | 专项工程 |  |
| 1 | 船体靠泊码头20天。 |  |
| 2 | 安全、消防、值班，临时设置通风照明设备。 |  |
| 3 | 水、电费用。 |  |
| 4 | 罗经校验，出具证书。 |  |
| 5 | 系泊、航行试验。 |  |
| 二 | 轮机项目工程 |  |
| 1 | 拆装更换机油过滤器、柴油过滤器、空气过滤器及水格×1台套。 |  |
| 2 | 更换15W-40机油 18L×2桶。 |  |
| 3 | 主机机旁监控箱拆装转速表和水温表，各1个并检查相关感应探头和线路。 |  |
| 4 | 专用转速表和水温表，各1个。 |  |
| 5 | 空气过滤器×1个和15W-40机油18L×2桶 |  |
| 6 | 拆装更换机油过滤器、柴油过滤器、空气过滤器×1台套。 |  |
| 7 | 拆装更换海水泵总成×1台。 |  |
| 8 | 拆装更换艉轴密封装置密封逼件。 |  |
| 三 | 船体项目工程 |  |
| 1 | 驾驶室玻璃更换优质防爆膜×5块。 |  |
| 2 | 船艏主甲板不锈钢栏杆校正、修复×2米。 |  |
| 3 | 厨房地面拆装更换防滑地板胶。 |  |

| 4 | 拆除原木地板、修边木线及废旧材料环保处理，约18m²。 |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 重新粘贴优质防滑地板胶，四周打注密封胶进行封装，约18m²。 |  |
| 6 | 日用油柜燃油泵拆检、修理，装复后效用试验。 |  |
| 7 | 拆除会议室左右舷原沙发及木质框架4米×2套及废旧材料环保处理。 |  |
| 8 | 重新按原位置新订造仿真皮沙发4米×2套，含木质框架结构和高密度海绵。 |  |
| 四 | 电器项目工程 |  |
| 1 | 订购船用铜芯电缆CEFR/SA 380V/3*6*60米，带CCS船用合格证书。 |  |
| 2 | 拆除原煤气炉灶、煤气管路等相关附件。 |  |
| 3 | 新装固定电磁炉×1个，需新铺设相关电源专用线路和不锈钢电源控制箱×1个、插座，部分电源线路需拆装厨房室内装修壁板协助施工铺设。 |  |
| 4 | 新订购不锈钢单头电磁炉5KW×1个。 |  |
| 五 | 其它项目工程 |  |
| 1 | 新配工具：螺丝刀（大中小）各2把、胶钳1把、20W光管配启辉器×20套。 |  |
| 2 | 提交船舶办理年度检验相关资料至船级社部门及配合验船师现场检验等相关辅助工程费用。 |  |
|  | “港政2号”执法船每月保养项目 |  |
| 1 | 船壳外板和主甲板检查 |  |
| 2 | 甲板及其栏杆、护栏（链）、上下扶梯卫生检查及焊接 |  |
| 3 | 甲板的缆桩、导缆孔、导缆钳、导缆轮、羊角、地令等常规检查，安全性焊接 |  |
| 4 | 甲板工具保管整理 |  |
| 5 | 甲板消防管系统检修保养 |  |
| 6 | 甲板的通风筒、透气管（帽）、防火网、测量管常规检查 |  |
| 7 | 舷墙及栏杆焊接检查 |  |
| 8 | 烟囱及防火网检查检查及清洁 |  |
| 9 | 桅杆、旗杆、灯桅的加强肘板、固定钢丝绳、地令等检查 |  |
| 10 | 舱室（间）水密门、水密门窗、百叶窗，生活区内的门（自闭门）、窗、盖，机舱天窗、泵房天窗检查、清洁、牢固性焊接 |  |
| 11 | 天花板、地板（地板格栅）的清洁 |  |
| 12 | 主机及辅机常规清洁检查测量、主机各种安全保护装置检查保养效用试验、齿轮箱、舵机器 |  |
| 13 | 付机曲柄销及轴承表面检查 |  |
| 14 | 付机各种安全保护装置检查保养效用试验 |  |
| 15 | 各种电机检查维护保养 |  |
| 16 | 机舱所有阀门检修 |  |
| 17 | 航行信号灯、警灯、警报器、应急照明、舱室照明、各层甲板照明、防爆灯检查维护保养 |  |
| 18 | 监控视频的检测、维护保养 |  |
| 19 | 探测仪的检测、校正及维护保养 |  |
| 20 | 对讲机、音响的检测校正及维护保养 |  |
| 21 | 空调的清洗保养 |  |
| 22 | 更换添加易损配件及常用机油（各类软管、尼龙绳、电源开关、过滤器、水格、更换液压油、机油等） |  |
|  | 浮趸及组件 |  |
| 一 | 油漆项目工程 |  |
| 1 | 主甲板面全铲出白、打磨、清洁，涂防锈底漆2度，面漆2度，68m²。 |  |
| 2 | 全船靠泊护舷胶底座×5套、系缆桩×6套、透气管×3条、轮胎碰垫吊环和链条×7套，花执、除锈、打磨、清洁，补底漆2度、面漆1度，统涂面漆1度。 |  |
| 3 | 拆装主甲板面人孔盖并更换耐油胶垫片×3套。 |  |
| 二 | 桩组维修工程 |  |
| 1 | 三角桩组（含结构钢管、护舷胶底座，水面露出位置）×2组现场花执、除锈、打磨、清洁，补底漆2度、面漆1度，统涂面漆1度。 |  |
| 2 | 需搭拆脚手架平台及配置高空作业安全设备和租用工作小艇协助桩组油漆项目施工。 |  |
| 4 | 现场新造焊接护舷胶加强盒型底座（总高度1.2米）×2套及焊接不锈钢紧固件。 |  |
| 5 | 订购D150型护舷胶×1.2米×2条。 |  |
| 6 | 安装D150型护舷胶和δ10压胶扁铁等相关紧固件。 |  |
| 7 | 搭拆脚手架平台及配置高空作业安全设备协助护舷胶焊接加高项目施工。 |  |
| 8 | 码头现场材料运输、现场施工交通往来相关辅助费用。 |  |